ГОУ СПО ЯО

«Утверждаю»

Директор ГОУ СПО ЯО ЯТГиСС

________________А. А. Галочкин

___________________2015 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Оштукатуривание поверхностей»

Рассмотрено:					              Согласовано:

на заседании МК                                                                зам. директора по УПР

председатель методической	                                         __________________

комиссии_______________                                              Смирнов Е. В.

Шытов А. В.                                                                      ______________2015 года

2015 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение штукатурных работ

1.1. Область применения программы

# Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  НПО 270802.08 Мастер сухого строительства, квалификации (профессии по ОК 016-94) штукатур, столяр строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций, облицовщик-плиточник, облицовщик синтетическими материалами,   утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» апреля 2010 г.,

в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ» и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание.

ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей.

ПК 2.3. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовка), в профессиональной подготовке рабочих по профессии «штукатур»

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовки поверхностей под оштукатуривание;

- оштукатуривания поверхностей;

- ремонта оштукатуренных поверхностей;

уметь:

- придавать поверхности шероховатость;

- выполнять провешивание;

- устраивать марки и маяки;

- устранять дефекты поверхностей;

- приготавливать различные штукатурные растворы и смеси;

- устанавливать леса и подмости для выполнения работ;

- выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр, колонн;

- выполнять разделку углов, падуг, тяг;

- удалять слой старой штукатурки;

- выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при ремонтных работах;

- выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела;

- выполнять оштукатуривание при ремонтных работах;

- применять безопасные приемы и методы труда;

- знать:

- инструменты и механизмы для выполнения подготовительных работ;

- устройство и принцип действия электроинструментов;

- способы провешивания и устройства маяков;

- составы и технологию приготовления растворов и смесей;

- технологию оштукатуривания поверхностей;

- технологию разделки углов и падуг и вытягивание тяг;

- инструменты для ремонтных работ;

- способы удаления слоев старой штукатурки;

- способы расшивки и заделки трещин, очистки набела;

- технологию оштукатуривания поверхностей при ремонтных работах;

- правила безопасного труда;

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего 494  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося   часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80  час;

самостоятельной работы обучающегося  94 часов;

учебной и производственной практики  210 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнения штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание. |
| ПК 2.2. | Выполнять оштукатуривание поверхностей. |
| ПК 2.3. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля « Выполнение штукатурных работ»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Теоретические занитий | лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1. | Раздел 1.Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание. | 60 | 12 |  |  | 22 |  |
| ПК 2.2. | Раздел 2. Выполнять оштукатуривание поверхностей. | 320 |  |  |  |  | 18 |
| ПК 2.3. | Раздел 3. Выполнят ремонт оштукатуренных поверхностей. | 60 | 8 |  |  | 12 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 54 |  | 54 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 114 | 72 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | НПО- 9 |  |
| ПМ 02. Выполнение штукатурных работ |  |  |  |
| МДК 02.01 Оштукатуривание поверхностей |  |  |  |
| Раздел 1. Выполнение подготовки поверхностей под оштукатуривание |  |  |  |
| Тема 1.1 Назначение штукатурных работ | Содержание | 2 | 2 |
|  | 1. | Основные понятия о штукатурных работах. |  |  |
|  | 2. | Виды штукатурных работ и их краткая характеристика |  |  |
| Тема 1.2Инструменты, инвентарь, приспособления и средства подмащивания при работе на высоте. | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Леса и люльки. Их конструкция. Применение лесов и люлек. Техника безопасности при их эксплуатации. |  | 3 |
|  | 2. | Инвентарные столики. Подмости правила и их применение |  |  |
|  | 3. | Приставные лестницы и лестницы-стремянки. |  |  |
|  | 4 | Характеристика инструмента для подготовки поверхностей |  |  |
|  | 5 | Характеристика и применение инструмента для оштукатуривания поверхности. |  |  |
|  | 6 | Инструмент для проверки и контроля выполняемых работ. |  |  |
|  | 7 | Инструмент для нанесения, разравнивания и отделки Штукатурного слоя. |  |  |
|  | 8 | Зачет |  |  |
| Тема 1.3. Подготовка поверхностей под оштукатуривание | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Требование к помещениям и поверхностям, подлежащим отделке. |  |  |
|  | 2. | Подготовка камневидных поверхностей. |  |  |
|  | 3. | Требования к деревянным поверхностям. Гидро-тепло- звукоизоляция поверхностей. |  |  |
|  | 4. | Обивка поверхностей штучной дранью. |  |  |
|  | 5. | Изготовление драночных щитов и обивка ими поверхностей |  |  |
|  | 6. | Подготовка металлических, сетчатых и разнородных поверхностей. |  |  |
| Раздел 2. Технология оштукатуривания поверхностей. |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о штукатурных работах | Содержание | 7 | 2 |
|  | 1. | Слои штукатурки |  |  |
|  | 2. | Способы нанесения раствора. |  |  |
|  | 3. | Способы нанесения накрывки |  |  |
|  | 4. | Виды углов, их конструкция. Основные требования к качеству углов. |  |  |
|  | 5. | Натирка углов полутерком. |  |  |
|  | 6. | Требования к качеству штукатурки. |  |  |
|  | 7. | Зачет |  |  |
| Тема 2.2. Оштукатуривание поверхностей вручную | Содержание | 14 | 2 |
|  | 1. | Виды и составы растворов. Требования к качеству раствора. |  |  |
|  | 2. | Виды штукатурок по качеству. Их характеристика. |  |  |
|  | 3. | Порядок оштукатуривание разного рода поверхностей. |  |  |
|  | 4. | Выполнение простых и улучшенных штукатурок. Общие сведения о высококачественной штукатурке. |  |  |
|  | 5. | Провешивание стен отвесом. |  |  |
|  | 6. | Провешивание специальным правилом устройство марок. |  |  |
|  | 7. | Провешивание потолков и установка марок. |  |  |
|  | 8. | Устройство деревянных и растворных маяков, нанесение и разравнивание раствора. |  |  |
|  | 9. | Выполнение однослойной штукатурки. Оштукатуривание по сетке. |  |  |
|  | 10. | Отделка рустов между плитами перекрытия |  |  |
|  | 11. | Дефекты штукатурки |  |  |
|  | 12. | Оценка качества выполненной штукатурки |  |  |
|  | 13-14 | Зачет |  |  |
| Тема 2.3 Отделка оконных и дверных проемов. Прочие штукатурные работы. | Содержание | 10 | 2 |
|  | 1. | Установка и закрепление оконных блоков. Подготовка оконных блоков к оштукатуриванию. |  |  |
|  | 2. | Определение угла «рассвета» для откосов |  |  |
|  | 3. | Оштукатуривание внутренних откосов |  |  |
|  | 4. | Оштукатуривание наружных откосов и сливов |  |  |
|  | 5. | Виды подоконников. Назначение подоконников. Правила установки подоконников |  |  |
|  | 6. | Технология оштукатуривания лестничных клеток, ниш и печей. |  |  |
|  | 7. | Технология выполнения водонепроницаемых, рентгенозащитные и акустические штукатурок. |  |  |
|  | 8. | Технология безопасности при выполнении штукатурных работ ручным способом |  |  |
|  | 9-10 | Зачет |  |  |
| Тема 2.4 Вытягивание тяг. Оштукатуривание колонн и пилястр | Содержание | 6 | 2 |
|  | 1. | Что такое тяга. Виды тяг. Их архитектурные особенности Технология вытягивания падуги. |  |  |
|  | 2. | Подготовка к вытягиванию внутреннего карниза. Навешивание маяков. |  |  |
|  | 3. | Подготовка шаблона и правила выполнения и вытягивания карниза. Технология вытягивания криволинейных тяг. |  |  |
|  | 4. | Технология оштукатуривания 4-х гранных колон |  |  |
|  | 5. | Технология оштукатуривания круглых колонн. Технология оштукатуривания многогранных колонн с каннелюрами. |  |  |
|  | 6. | Техника безопасности при выполнении штукатурных работ особого назначения. |  |  |
| Тема 2.5 Механизация штукатурных работ | Содержание | 12 | 2 |
|  | 1. | Назначение виды и классификация механизмов. Понятие о комплексной механизации. |  |  |
|  | 2. | Конструкция растворосмесителей |  |  |
|  | 3. | Конструкция без диафрагмового растворонасоса и принцип его действия |  |  |
|  | 4. | Конструкция диафрагмового растворонасоса Принцип действия диафрагмового растворонасоса. |  |  |
|  | 5. | Конструкция механических форсунок и принцип их действия |  |  |
|  | 6. | Конструкция пневматических форсунок и принцип действия его. |  |  |
|  | 7. | Устройство штукатурных агрегатов. Устройство штукатурных станций и правила их работы |  |  |
|  | 8. | Способы нанесения раствора механизировано. Разравнивание раствора. |  |  |
|  | 9. | Затирочные машинки и приемы затирки поверхностей |  |  |
|  | 10. | Организация штукатурных работ механизированным способом. |  |  |
|  | 11. | Техника безопасности при работе с машинами под давлением. |  |  |
|  | 12. | Зачет |  |  |
| Тема 2.6 Оштукатуривание фасадов. | Содержание | 8 | 3 |
|  | 1. | Виды и назначение фасадных штукатурок. |  |  |
|  | 2. | Технология выполнения обычной штукатурки. Организация выполнения обычной штукатурки фасада. |  |  |
|  | 3. | Технология подготовки поверхностей и нанесение грунта Составы известково-песчаных цветных штукатурок |  |  |
|  | 4. | Технология выполнения цветной известково-песчаной штукатурки. Способы разделки декоративного слоя. |  |  |
|  | 5. | Растворы для терразитовых штукатурок. Последовательность выполнения терразитовых штукатурок |  |  |
|  | 6. | Растворы для каменных штукатурок Технология выполнения каменной штукатурки. |  |  |
|  | 7. | Общие сведения о штукатурке «сграффито». Технология выполнения штукатурки «сграффито». |  |  |
|  | 8. | Зачет |  |  |
| Тема 2.7 Выполнение штукатурных работ (зимой) | Содержание | 7 | 3 |
|  | 1. | Общие сведения об особенностях штукатурных работ в зимнее время |  |  |
|  | 2. | Общие требования к температурному режиму. Способы обогрева помещений и сушка оштукатуренных поверхностей. |  |  |
|  | 3. | Виды растворов с противоморозными добавками. Приготовление хлорированных растворов. |  |  |
|  | 4. | Растворы с добавкой поташа. Растворы на аммиачной воде. |  |  |
|  | 5 | Техника безопасности при работе в зимних условиях. |  |  |
|  | 6 | Противопожарные мероприятия. |  |  |
|  | 7 | Зачет |  |  |
| Итого | 80 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Конструктивные и декоративные элементы зданий.- реферат Дрань и драночные щиты.-конспект Технология применения современных сухих штукатурных и выравнивающих смесей. - презентация Технология оштукатуривания колонны с энтазисом, сужающихся колонн с каннелюрами. Технология отделки поверхности штукатурки. Технология облицовки поверхностей гипсоволокнистыми и другими крупноразмерными листовыми материалами. Устройство цементно-песчаных оснований под полы и кровли. Монтаж вентиляционных коробов и установка приборов жилищной вентиляции . Установка и крепление рамок для клапанов и жалюзи. Устройство и принцип действия растворосмесителей и растворонасосов различной конструкции . |  |  |
| Учебная практика Виды работ 2-ой разряд: Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса и цемента. Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с простановкой пробок. Процеживание и перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. Траспортирование используемых материалов в пределах рабочей зоны. 3-ий разряд: Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт простой штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка поверхности механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Приготовление растворов из сухих смесей. Приклейка листов сухой штукатурки по готовым маякам. Прибивка листов сухой штукатурки к деревянным поверхностям. Оконопачивание коробок и мест примыкания крупнопанельных перегородок. Зачистка и подмазки плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки. 4-ый разряд Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами. Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью растворонасоса. Улучшенное покрытие штукатуркой вручную поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш о откосами, балок постоянного сечения и ремонт улучшенной штукатурки. Покрытие штукатуркой откосов, заглушин и отливов. Вытягивание падуг с разделкой углов. Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску. Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми панелями. Отделка лузг и усенков. Механизировнное нанесение раствора на поверхности. Торкретирование поверхностей с защитой их полимерами. Отделка откосов сборными элементами. Покрытие штукатуркой камер коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке. Железнение поверхности штукатурки. Устройство цементно-песчаных оснований под кровли и полы. Установка и крепление рамок для клапанов и жалюзи. Установка приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия и укрепления подвесок и кронштейнов. Приготовление декоративных растворов и растворов для штукатурок специального назначения по готовым рецептам. Механизированная затирка отделочного слоя. | 114 |  |
| Производственная практика Виды работ 2-ой разряд: Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса и цемента. Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с простановкой пробок. Процеживание и перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. Траспортирование используемых материалов в пределах рабочей зоны. 3-ий разряд: Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт простой штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка поверхности механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Приготовление растворов из сухих смесей. Приклейка листов сухой штукатурки по готовым маякам. Прибивка листов сухой штукатурки к деревянным поверхностям. Оконопачивание коробок и мест примыкания крупнопанельных перегородок. Зачистка и подмазки плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки. 4-ый разряд Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами. Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью растворонасоса. Улучшенное покрытие штукатуркой вручную поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш о откосами, балок постоянного сечения и ремонт улучшенной штукатурки. Покрытие штукатуркой откосов, заглушин и отливов. Вытягивание падуг с разделкой углов. Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску. Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми панелями. Отделка лузг и усенков. Механизированное нанесение раствора на поверхности. Торкретирование поверхностей с защитой их полимерами. Отделка откосов сборными элементами. Покрытие штукатуркой камер коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке. Железнение поверхности штукатурки. Устройство цементно-песчаных оснований под кровли и полы. Установка и крепление рамок для клапанов и жалюзи. Установка приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия и укрепления подвесок и кронштейнов. Приготовление декоративных растворов и растворов для штукатурок специального назначения по готовым рецептам. Механизированная затирка отделочного слоя. | 72 |  |
| Всего |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- основы строительного черчения;

- основы материаловедения;

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

- основы технологии отделочных строительных работ;

- мастерских:

- для подготовки штукатуров;

- лабораторий:

- информационных технологий;

- материаловедения.

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- огнетушитель;

- плакаты;

- модели и макеты;

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

- компьютер;

- мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- компьютер, проектор, экран;

- растворосмеситель;

- макеты;

- технологические карты;

- плакаты;

- кабинки для рабочих мест;

- инструменты, инвентарь, приспособления для каждого учащегося;

- ящики для раствора, емкости;

- материалы для приготовления растворных смесей и подготовки поверхностей.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- огнетушитель;

- вытяжная вентиляция, водопровод, канализация;

- лабораторная посуда, емкости для хранения материалов;

- весы, приборы для испытания материалов;

- сушильный шкаф;

- образцы материалов для выполнения штукатурных и малярных работ.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- модели,

- макеты,

- технологические карты,

- плакаты,

- компьютер,

- проектор,

- мультимедийные средства,

- машины для штукатурных работ (вибросито, растворосмеситель, растворонасос, шланги, форсунки),

- растворные ящики,

- средства подмащивания,

- комплекты ручных инструментов.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Журавлев И.П., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ. Учеб. пособие для НПО. Изд. 3-е, доп. и перер. – Ростов н/Дону: Феникс, 2004. – 384 с.

2. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для НПО. – М.: Изд. Центр «Академия», 2009. – 320 с.

3. Ивлиев А.А. и др. Отделочные строительные работы: Учеб. для НПО. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 1998. – 488 с.

4. Мороз Л.Н. Штукатур: мастер отделочных строительных работ. – Ростов н/Дону: Феникс, 2009. – 251 с.

5. Чичерин И.И. Общестроительные работы: Учеб. длч НПО. – М.: ИРПО; ИЗД.центр «Академия», 1998. – 416с.

Дополнительные источники:

1. Барановский В.А. Мастер отделочных работ. – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. – 276 с.

2. Витвицкая М.Э. Отделочные работы. – М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2004. – 384 с.

3. Ивлиев А.А. Реставрационные строительные работы: Учеб. для НПО. – М.: Изд. центр 2Академия», 2004. – 272 с.

4. Кокин А.Д. и др. Отделочные работы в строительстве. – М.: Стройиздат, 1988. – 656 с. (Справочник строителя).

5. Лебедева Л.М. Справочник штукатура, - М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 1998. – 206 с.

6. Сериков Л.В. Штукатур – маляр: новый строительный справочник. – Изд. 2-е. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 253 с.

7. Новая иллюстрированная энциклопедия. Справочное издание. Штукатурные работы. / Я.В. Немирович. – Изд. «Урал Л.Т.Д.», 2001.

8. Журнал «Технология строительства» (консультационный журнал по строительным, ремонтным и отделочным работам).

9. Электронные учебники, видеофильм

Интернет-ресурсы:

1. Материалы по строительству. http://homart.ru

2. Связь состава, структуры и свойств строительных материалов. http://www.roman.by/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса

Учебные занятия проводятся в кабинетах. Изучению профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ» должно предшествовать изучение дисциплин «Химия», «Физика», «Математика», «Физкультура», междисциплинарных курсов «Основы материаловедения», «Основы электротехники», «Основы строительного черчения», «Основы технологии строительных отделочных работ», «Безопасность жизнедеятельности».

Учебная и производственная практика осуществляется в условиях учебной мастерской и на рабочих местах строительных организаций в соответствии с договорами.

Консультации по учебным дисциплинам, учебной и производственной практике, письменной квалификационной работе проводятся в соответствии с графиком учебного процесса.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

первая, высшая.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: первая, высшая.

# Мастера: первая, высшая.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание. | Оценивание состояния поверхности. Обоснование выбора способа подготовки поверхности под штукатурку, инструментов и материалов. Организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда. Соответствие выбранной технологии требованиям СНиП. Разработка технологической карты на подготовку поверхности под оштукатуривание. Демонстрация рабочих приемов и движений при подготовке поверхности. Самостоятельный контроль качества выполненной работы. | Устная проверка: индивидуальный, фронтальный опрос. Письменная проверка: выполнение тестовых заданий, контрольных работ. Практическая проверка: практическая работа, лабораторные и практические работы. Самоконтроль и взаимоконтроль обучающихся в группах. Оценка результатов устных, письменных и практических работ обучающихся в соответствии с критериями оценки знаний, умений и навыков. |
| ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей. | Распознавание видов штукатурки по качеству., назначению и технологии выполнения. Определение структуры и требований к точности выполнения различных штукатурок, способов нанесения и разравнивания раствора с учетом эксплуатационных условий и материала оштукатуриваемой поверхности. Организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда и СНиП. Демонстрация рабочих приемов и движений при выполнении штукатурки. Самостоятельный контроль соблюдения технологии и качества выполненной работы. | Устная проверка: индивидуальный, фронтальный опрос. Письменная проверка: выполнение тестовых заданий, контрольных работ. Практическая проверка: практическая работа, лабораторные и практические работы. Самоконтроль и взаимоконтроль обучающихся в группах. Оценка результатов устных, письменных и практических работ обучающихся в соответствии с критериями оценки знаний, умений и навыков. |
| ПК 2.3.Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. | Распознавание дефектов и повреждений штукатурки. Определение характера и объема работ. Планирование ремонтных работ и организация рабочего места в соответствии с выбранной технологией, требованиями СНиП и охраны труда. Демонстрация приемов работы, рабочих движений при выполнении ремонта штукатурки. Самостоятельный контроль качества выполненной работы. | Устная проверка: индивидуальный, фронтальный опрос. Письменная проверка: выполнение тестовых заданий, контрольных работ. Практическая проверка: практическая работа, лабораторные и практические работы. Самоконтроль и взаимоконтроль обучающихся в группах. Оценка результатов устных, письменных и практических работ обучающихся в соответствии с критериями оценки знаний, умений и навыков. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация, проявление к профессии устойчивого интереса через повышение качества обучения по ПМ, участие в конкурсах, олимпиадах, органах ученического самоуправления, в социально полезной деятельности. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Выбор и применение источников информации, способов и методов решения профессиональных задач в области технологии штукатурных работ. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Самоконтроль выполняемых заданий, анализ и коррекция деятельности, решение стандартных и нестандартных профессиональных задач, оценка качества выполненных работ. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач с использованием различных источников, включая электронные. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Оформление результатов самостоятельной работы с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Эффективно общаться с обучающимися, педагогами, руководством, клиентами в ходе обучения; наличие лидерских качеств, участие в самоуправлении, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | Соблюдение техники безопасности, корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка), занятия спортом, ориентация на воинскую службу с учетом профессиональных знаний. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |

Разработчики:

Минаев А. А., Мастер П/О         ГОУ НПО ЯО ЯТГиСС

Эксперты: